超声引导系统主要技术参数

- 设备名称：超声引导系统

- 设备主要规格和技术参数

  - 设备专业定位于“超声可视化引导”，图像清晰、操作简便、交直两用、轻便易携。

  - 大屏幕全贴合高清医用LCD，支持推车、壁挂和桌面应用。

  - 全触摸操作 + 探头手柄按键遥控操作，易于清洁、消毒等手术室应用。

  - 可无缝升级至双探头接口，支持多种探头应用、支持探头热拔插。

  - 所有探头支持手柄按键操作，常用功能均可由手柄按键实现（包括距离精确测量用于术前评估等）。

  - 智能进针尺寸提示；支持血管内径自动测量、内中膜自动测量、导管占比自动测量等。

  - 支持无线Wifi（微信）远程图像传输、实时录像\回放等。

  - 穿刺置管专用探头：

基波频率：			5.0MHZ—10.0MHZ

反相谐波频率：	10.0MHZ—13.0MHZ

支持距离精确测量(术前评估)

支持网格线、导管占比自动测量等

  - 支持平面外穿刺引导、穿刺针显影增强技术、穿刺针轨迹自动跟踪技术（蓝光技术）等。

  - 图像旋转、局部放大、一键全屏等。图像平滑/锐化可调

  - 支持黑白及彩色两种模式，彩色取样框(ROI) ：大小、位置、角度和颜色可调，支持彩色反转和血流自动描迹.

  - 图像管理与系统维护，图文一体化工作站；  动、静态超声图像存贮。

  - 拥有患者信息管理系统，有录像存储及电影回放功能

  - 具备自启动U盘，在系统意外损坏时能简单快速恢复系统至正常工作状态

  - 专用可升降手推车。

  - 可增加其他多种探头（T型双平面探头、凸阵探头、新生儿专用探头等）。