曝气泵、外排泵招标要求

- 射流曝气泵4台，参数要求如下：

型号：JA型潜水曝气机，

功率：5.5kw，空气量：100m3/h，水深：5m

供氧量：3.5-3.95kg.O2/h

材质：不锈钢；叶轮：不阻塞污物型

- 清水外排泵1台，参数要求：

扬程：15m，流量90m3/h，功率：5.5kw；最大压力：16；

材质：不锈钢

- 厂家包安装调试；

- 射流泵和排水泵均有底座，投标前需要现场勘查，确保顺利安装。